## Slide 1: FA分析工具 扫描部分详细设计
www.longsys.com
Everything for Memory
部门：研发一部 嵌入式组

## Slide 2
项目简介
RMA类型
主控硬件检测
FLASH时序检测
FLASH数据传输检测
CODE BLOCK检测
测试结果显示

## Slide 3: 项目简介
基于DM3720 LVTS测试平台，通过3720发送eMMC命令和私有命令，eMMC运行Scan Code执行不同私有命令的校验流程，3720通过获取eMMC返回的信息，判断eMMC样品是否存在异常并将测试结果的数据上传至LVTS服务器。通过这个工具，能够筛选一些明显属于硬件问题的RMA，节省人工筛选RMA的成本。

## Slide 4: RMA类型
RMA异常类型汇总：
问题类型 | 现象
主控无法响应 | 333读卡器无法识别eMMC
eMMC引脚异常 | 读Flash ID失败
Flash初始化失败 | 333读卡器数据传输卡死
FlashCode数据异常 | 普通读卡器无法上盘

## Slide 5: FA分析工具总流程

## Slide 6: 主控硬件检测
目的：筛选主控硬件问题
筛选范围：主控硬件，eMMC引脚，主控RAM等基础功能异常的RMA。
实现方式：通过3720发送eMMC标准命令检测主控基本操作是否异常，检测过程中每个流程均有5次重试机会，5次重试中检测pass，报warning，5次重试检测Fail，3720需要返回错误码记录到Log且数据上传服务器。
错误类型 | 错误码
主控异常 | 0x301
主控内部电源异常 | 0x302
引脚异常 | 0x303
主控Ram异常 | 0x304
主控寄存器配置异常 | 0x305

## Slide 7: 主控硬件检测—检测流程

## Slide 8: 3720平台异常处理
3720平台可以通过下发配置决定FA工具执行过程中命令发送出错是否重试以及配置命令重试的次数，默认开启重试功能，5次重试。配置文件如下图所示：

## Slide 9: 3720平台异常处理
3720平台定义的错误码采用组合分级错误码的方式，错误码类型(截取)如下图所示：
注：如果一个错误码为0x10202。则错误信息解析为：主控硬件检测流程出错，出错原因为3720端检测到CMD1发送后接收到的Response出现了CRC错误。

## Slide 10: 3720平台异常处理
命令号 | 出错类型 | 出错处理
CMD61 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、eMMC重新断电后上电，延时一定时间(500ms); 2、重新发送CMD61，若发送成功则进入下一流程; 3、若仍出错循环第1和2直到重试次数并返回错误码并终止测试.
CMD61 | 无Response | 1、eMMC重新断电后上电，延时一定时间(500ms); 2、重新发送CMD61，若发送成功则进入下一流程; 3、若仍出错循环第1和2直到重试次数并返回错误码并终止测试.
CMD1 | 无Response | 1、eMMC重新断电后上电，延时一定时间(500ms)后进入Idle状态; 2、重新发送CMD1，若发送成功则进入Ready操作; 3、若Ready过程仍出错循环第1和2直到重试次数并返回错误码并终止测试.
CMD1 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、eMMC重新断电后上电，延时一定时间(500ms)后进入Idle状态; 2、重新发送CMD1，若发送成功则进入Ready操作; 3、若Ready过程仍出错循环第1和2直到重试次数并返回错误码并终止测试.
CMD1 | Ready时间超时 | 1、eMMC重新断电后上电，延时一定时间(500ms)后进入Idle状态; 2、重新发送CMD1，若Ready完成则进入下一流程; 3、在2s内仍没有Ready完成，则循环第1和2直到重试次数并返回错误码并终止测试.

## Slide 11: 3720平台异常处理
命令号 | 出错类型 | 出错处理
CMD19 | 无Response | 1、重新发送CMD19，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD19都出错，返回错误码并终止测试。
CMD19 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、重新发送CMD19，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD19都出错，返回错误码并终止测试。
CMD19 | 通过发送CMD13获取CMD19命令的状态检测到CRC出错 | 1、重新发送CMD19，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD19都出错，返回错误码并终止测试。
CMD19 | 3720端检测到数据传输Timeout | 1、重新发送CMD19，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD19都出错，返回错误码并终止测试。
CMD19 | 3720端检测到数据传输过程中出现CRC错误 | 1、重新发送CMD19，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD19都出错，返回错误码并终止测试。

## Slide 12: 3720平台异常处理
命令号 | 出错类型 | 出错处理
CMD14 | 无Response | 1、重新发送CMD14，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD14都出错，返回错误码并终止测试。
CMD14 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、重新发送CMD14，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD14都出错，返回错误码并终止测试。
CMD14 | 通过发送CMD13获取CMD14命令的状态检测到CRC出错 | 1、重新发送CMD14，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD14都出错，返回错误码并终止测试。
CMD14 | 3720端检测到数据传输Timeout | 1、重新发送CMD14，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD14都出错，返回错误码并终止测试。
CMD14 | 3720端检测到数据传输过程中出现CRC错误 | 1、重新发送CMD14，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD14都出错，返回错误码并终止测试。
- | CMD14写入的数据与CMD19读出的数据不一致 | 在不同位宽模式下，通过写入数据与读出数据的每一位比较，分析出哪个IO出现异常。

## Slide 13: 3720平台异常处理
命令号 | 出错类型 | 出错处理
CMD10 | 无Response | 1、重新发送CMD10，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD10都出错，返回错误码并终止测试。
CMD10 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、重新发送CMD10，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD10都出错，返回错误码并终止测试。
CMD10 | 通过发送CMD13获取CMD10命令的状态检测到CRC出错 | 1、重新发送CMD10，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD10都出错，返回错误码并终止测试。
CMD10 | 3720端检测到数据传输Timeout | 1、重新发送CMD10，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD10都出错，返回错误码并终止测试。
CMD10 | 3720端检测到数据传输过程中出现CRC错误 | 1、重新发送CMD10，若发送成功则进入下一流程; 2、若在循环次数内发送CMD10都出错，返回错误码并终止测试。

## Slide 14: 3720平台异常处理
3720平台发送CMD25执行私有命令相关操作，发送CMD18接收eMMC端执行完命令后返回的数据。读写命令均在默认速度下发送。
命令号 | 出错类型 | 出错处理
CMD25 | 无Response | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD25 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD25 | 通过发送CMD13获取CMD25命令的状态检测到CRC出错 | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD25 | 3720端检测到数据传输Timeout | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD25 | 3720端检测到数据传输过程中出现CRC错误 | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。

## Slide 15: 3720平台异常处理
命令号 | 出错类型 | 出错处理
CMD18 | 无Response | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD18 | 3720端检测到Response产生CRC出错 | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD18 | 通过发送CMD13获取CMD18命令的状态检测到CRC出错 | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD18 | 3720端检测到数据传输Timeout | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。
CMD18 | 3720端检测到数据传输过程中出现CRC错误 | 1、延时一定时间(1s)后重试, 超过重试次数则退出测试并返回错误码。

## Slide 16: FLASH时序检测—私有命令
说明：
FLASH时序检测、FLASH数据传输检测和CODE BLOCK检测均通过3720发私有命令及eMMC执行私有命令实现。
私有命令主要数据结构：
发送 | 偏移（Byte） | 变量
 | 0 | VCMD
 | 1 | 参数
接收 | 偏移（Byte） | 变量
 | 0-1 | error code

## Slide 17: FLASH时序检测—Flash厂商识别
目的：识别eMMC Flash的所属厂家，确认后续Flash的命令操作。
私有命令：VCMD 0xD1
实现方式：发复位Flash，主控频率设120M 2分频，SDR下发Flash读ID命令，并通过ID第0个字节区分Flash厂家。私有命令返回的数据中第2-7字节表示FlashID，3720在Log中需要记录Flash ID。
ID异常报错：①ID全0：error 0x311 ②ID与以下厂商均不匹配：error 0x312
ID第0字节 | 0xEC | 0x98 | 0x45 | 0xAD | 0x2C | 0x89 | 0x9B
Flash厂家 | Samsung | Toshiba | Sandisk | Hynix | Micron | Intel | YMTC

## Slide 18: FLASH时序检测—总线检测
目的：检测样品设置不同总线模式下，对Flash进行操作时，样品是否存在异常。
私有命令：VCMD 0xD2
实现方式：主控频率设为120M 2分频，通过私有命令传参决定总线模式。总线模式设置完成后发Flash查询命令，通过查询Flash状态成功与否来判断该模式下对Flash操作是否异常，从而判断总线是否异常。

## Slide 19: FLASH时序检测—总线检测
DM3720平台处理：设置eMMC进入HS200模式，发送0xD2私有命令对应不同参数(0x01, 0x02, 0x03, 0x04) 分别进入不同总线模式。eMMC端检测总线是否异常后，3720端会接收到eMMC返回的检测结果，通过返回的数据包是否出现以下错误码来判断总线测试的结果，如果接收到错误码，测试将被终止并返回对应的错误码。
参数 | 总线模式 | error code
0x01 | SDR | 0x321
0x02 | DDR1.0 | 0x322
0x03 | DDR1.0+开DQSn | 0x323
0x04 | DDR2.0 | 0x324

## Slide 20: FLASH时序检测—总线检测（SDR）
1、涉及到CE0，CMD，ALE，RE，WE，Flash IO。
2、发FF命令后查硬件RB后，发70命令后返回状态值是否为E0。若非E0，报error 0x321。

## Slide 21: FLASH时序检测—总线检测（DDR1.0）
1、涉及到CE0，CMD，ALE，RE，WE，Flash IO，DQS。
2、根据Flash厂商，发相应的开启DDR1.0的命令，并配置主控端。
3、发70命令判断状态是否为E0，如果不是报error 0x322。

## Slide 22: FLASH时序检测—总线检测（DDR1.0+DQSn）
1、涉及到CE0，CMD，ALE，RE，WE，Flash IO，DQS，DQSn。
2、根据Flash厂商，发相应的开启DDR1.0的命令，并使能DQSn信号线，并配置主控端。
3、发70命令判断状态是否为E0，如果不是报error 0x323。

## Slide 23: FLASH时序检测—总线检测（DDR2.0）
1、涉及到CE0，CMD，ALE，RE，REn，WE，Flash IO，DQS，DQSn。
2、根据Flash厂商，发相应的开启DDR2.0的命令，并配置主控端。
3、发70命令判断状态是否为E0，如果不是报error 0x324。

## Slide 24: FLASH数据传输检测—Flash IO检测
目的：检测Flash IO总线是否异常
私有命令：VCMD 0xD3
1、不同主控频率下以及不同Flash时序分别进行执行100 Cycle数Flash Cache Register操作。
2、SLC模式下开随机化和ECC，发80H—Addr命令，开启DMA将数据写入Flash Cache Register。
3、发05H—Addr—E0命令，开启DMA将数据读出到Buff匹配，出现数据不匹配报error code。
4、匹配数据采用主控的PFE搜索实现，若搜到的最大最小值为Buff开头，且Buff开头的值匹配，则属于数据匹配，否则数据不匹配。

## Slide 25: FLASH数据传输检测—Flash IO检测
DM3720平台处理：设置eMMC进入HS200模式，发送0xD3私有命令对应不同参数(0x01, 0x02, 0x03, 0x04) 进入不同总线模式。eMMC端检测Flash IO是否异常后，3720端会接收到eMMC返回的检测结果，通过返回的数据包是否出现以下错误码来判断Flash IO检测的结果，如果接收到错误码，测试将被终止并返回对应的错误码。3720平台会设置一个超时值，D3私有命令执行过程中出现数据传输超时也会报Error
参数 | 总线模式 | 主控频率 | error code
0x01 | SDR | 120M 2分频 | 0x331
0x02 | DDR1.0 | 120M 2分频 | 0x332
0x03 | DDR1.0 | 200M 1分频 | 0x333
0x04 | DDR2.0 | 200M 1分频 | 0x334

## Slide 26: FLASH数据传输检测—Flash IO检测流程

## Slide 27: CODE BLOCK检测
目的：对Code数据进行检测，筛选出CodeBlock数据异常的样品。
私有命令：VCMD 0xD4
说明：1、主控频率设为120M 2分频。2、三星Flash 在Toggle1.0下校验，其他厂商Flash在SDR下校验。
DM3720平台处理：发送0xD4的私有命令。eMMC端对Code数据校验后，3720端会接收到eMMC返回的Code校验结果，通过返回的数据包是否出现以下错误码来判断Code数据校验的结果，如果接收到错误码，测试将被终止并返回对应的错误码。3720平台会设置一个超时值，D4私有命令执行过程中出现数据传输超时也会报Error并终止测试。

## Slide 28: CODE BLOCK检测—Code搜索流程
Code搜索：只读Page冗余
判断Page为Code Page条件：冗余第0字节是否等于0x40
随机化：随机化开启，读冗余时种子设为0
搜索规则：搜索128cycle ①1-64Cycle每Cycle RowAddr加128 ②65-96Cycle每Cycle RowAddr加256
③97-128Cycle每Cycle RowAddr加512
以上步骤未搜到Code，报error 0x341——表示样品中无Code

## Slide 29: CODE BLOCK检测——Code完整性校验
1、搜到Code Page后，通过冗余可以得知ECC Bit，BlockSize，随机化种子，并进行设置。
2、通过BlockSize，从搜到的CodePage开始，读后3个Blk Page 0的冗余，判断Code Blk是否满足4份。
3、判断依据：后3个Blk Page 0第0个冗余是否都等于0x40。
不满足4份code条件，报error 0x342。

## Slide 30: CODE BLOCK检测—Code数据校验
1、通过IIR结构体，获取Code Blk中Code的Page数，确认校验1份Code的Page范围，并校验。
2、读每份Code的有效Page，判断是否存在Code ECC ill/Fail。
3、存在ECC ill报error 0x343，存在ECC Fail报error 0x344，ECC ill和ECC Fail同时存在只报error 0x344。
4、Code Blk中有效Code Page数小于IIR读出的页数，报error 0x345。

## Slide 31: 测试结果显示——数据保存
实现方式：通过3720平台将测试结果以TXT格式上传LVTS服务器。测试过程中每一个小流程测试结束会将测试结果及数据上传到LVTS服务器，可以将TXT文件下载后以便查看测试进程，如下图所示为主控硬件检测流程测试结果上传到服务器的结果。在测试过程中，测试结果也将会以TXT的格式保存到U盘或SD卡，防止断网而导致数据丢失。
测试结果无异常的数据： 测试结果异常的数据：

## Slide 32: 测试结果显示——报表显示
实现方式：通过3720平台可将测试结果以报表的形式显示。下图所示为主控硬件检测流程测试结果上传到服务器的结果。
测试结果无异常的报表数据：
测试结果异常的报表数据：

## Slide 33: 感谢聆听